## Slide 1
蓝牙无线表面肌电采集系统
——基于nRF52832蓝牙芯片
陈健
2019.7.19

## Slide 2
系统结构
Myoware muscle sensor
nRF52832蓝牙芯片

## Slide 3
Myoware muscle sensor
便携设计
1
2
3
4
5
单电源供电：+3.1V to +5.9V
两种输出模式：原始信号和包络信号
LED指示灯
可调增益

## Slide 4
nRF52832
1
2
3
4
5
6
支持蓝牙5.0
512/256 KB Flash + 64/32 KB RAM
Supports 1 Mbps and 2 Mbps Bluetooth LE modes
Automatic smart power management
64 MHz ARM® Cortex-M4F
8/9/10位分辨率 ADC

## Slide 5
Programing
main函数：
初始化：
log_init();
timers_init();
leds_init();
power_management_init();
ble_stack_init();
gap_params_init();
gatt_init();
advertising_init();
services_init();
conn_params_init();
saadc_init;
启动广播：
application_timers_start();
advertising_start();
主循环：
while（true)
{
idle_state_handle();
}

## Slide 6
Programing
定时器初始化：
心率测量定时器事件回调函数：
app_timer_init();
app_timer_create()；
nrfx_saadc_sample_convert();
ble_hrs_heart_rate_measurement_send();

## Slide 7
nRF connect

## Slide 8
Development
1
加入心率信号采集
2
将手机接收的生理信号转化为波形
3
学习使用nRF Connect
4
对采集的信号进行简单的处理和分析

## Slide 9
THANK
YOU